## Slide 1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ · ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
Επιτάχυνση MobileNetV2 σε FPGA
για Ανίχνευση Ασθενειών Αμπελιού
Zynq UltraScale+ MPSoC · Verilog-2001 · int8 quantization
Bit-exact επαλήθευση software ↔ hardware μέσω golden vectors
Κωνσταντίνος Φρατζέσκος · 22 Ιουλίου 2026

## Slide 2
ΣΤΌΧΟΣ & ΚΊΝΗΤΡΟ
Τι προσπαθώ να πετύχω
2
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
▸ Ταξινόμηση ασθενειών φύλλων αμπελιού από εικόνα (4 κλάσεις).
– Black Rot · ESCA · Leaf Blight · Healthy
▸ Εκτέλεση του νευρωνικού δικτύου σε υλικό (FPGA), όχι σε CPU/GPU.
– Χαμηλή κατανάλωση, real-time inference, edge / IoT στο χωράφι.
▸ Χειρόγραφο RTL (Verilog) — πλήρης έλεγχος & κατανόηση της αρχιτεκτονικής.
▸ Η ουσιαστική συνεισφορά είναι ο επιταχυντής υλικού, όχι το accuracy.
Γιατί FPGA;
• Παραλληλισμός: χιλιάδες MAC ταυτόχρονα
• Ντετερμινιστική καθυστέρηση (latency)
• Ενεργειακή απόδοση vs GPU
• Ενσωμάτωση αισθητήρων & κάμερας (IoT)
• int8 αριθμητική → φθηνό, μικρό, γρήγορο υλικό

## Slide 3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Η «ραχοκοκαλιά» επαλήθευσης
3
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
Το software int8 μοντέλο είναι η «πηγή αλήθειας». Κάθε επίπεδο παράγει το ακριβές ακέραιο αποτέλεσμα (golden vectors)· κάθε block υλικού ελέγχεται bit-for-bit.
PyTorch MobileNetV2
float32
εκπαίδευση
int8 Quantization
per-channel
weights
export.py
weights hex
+ golden
C reference model
bit-exact
ακέραιοι
Verilog RTL
FPGA
hardware
DD-006 · Επαλήθευση με golden vectors: απομονώνει σφάλματα σε ένα μόνο layer, δίνει αντικειμενική σύγκριση hardware ↔ software, και κρατά ολόκληρο το project «τίμιο».

## Slide 4
ΟΡΙΟΘΈΤΗΣΗ
Κλιμακωτοί στόχοι επιτυχίας (scope)
4
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
CORE — ο πήχης της επιτροπής
Εικόνα από κάρτα SD → FPGA → κλάση ασθένειας.
Πλήρες δίκτυο bit-exact σε προσομοίωση.
FOUNDATION
Ολόκληρο το MobileNetV2 να τρέχει bit-exact
έναντι του software μοντέλου στο simulation.
STRETCH
Ζωντανή κάμερα → αποτέλεσμα ασθένειας
σε πραγματικό χρόνο.
Κλιμάκωση = εγγυημένο, υπερασπίσιμο αποτέλεσμα ακόμη κι αν το on-board / κάμερα καθυστερήσουν (DD-004).

## Slide 5
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ
Κρίσιμες επιλογές που τεκμηριώθηκαν
5
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
int8 Quantization (DD-005)
TFLite-style · per-channel weights, per-tensor activations. BatchNorm folded στα weights. Requantize = fixed-point πολλαπλασιαστής + shift, clamp στο ReLU6.
Επαναχρησιμοποιούμενες μηχανές (DD-003)
~6 παραμετρικά engines (1×1, 3×3 depthwise, requantize+ReLU6, residual-add, bias) αντί για ένα module ανά layer. Ένας controller τα ενορχηστρώνει.
Golden-vector επαλήθευση (DD-006)
Το int8 μοντέλο εκπέμπει το ακριβές ακέραιο output κάθε layer· κάθε RTL block ελέγχεται bit-for-bit πριν προχωρήσω.
Μνήμη & dataflow (DD-007)
Weights (3.4M) stream από DDR μέσω AXI4· activations παραμένουν on-chip σε BRAM/URAM με tiling.

## Slide 6
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ · ΦΆΣΗ 1
Software μοντέλο αναφοράς (PyTorch)
6
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
▸ Fine-tuning MobileNetV2 (ImageNet pretrained) στο dataset αμπελιού.
▸ quantize.py — post-training int8 quantization (53 layers).
▸ export.py — εξαγωγή για το υλικό:
– int8 weights (hex), int32 bias (BN folded)
– per-channel m0 (multiplier) + shift
– golden vectors ανά layer, manifest.json
▸ Ειδικές πράξεις: residual add (rescale), global avg-pool (÷49 folded), int16 logits + argmax.
Αριθμοί
3.4M
παράμετροι δικτύου
53
quantized layers
int8
weights / activations · int32 accumulate
+0.00
pts drop float → int8 (val)

## Slide 7
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ · ΦΆΣΗ 1.5
Bit-exact C μοντέλο αναφοράς
7
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
Ίδια ακέραια αριθμητική με το υλικό — η «γέφυρα» Python ⇄ Verilog. Κάθε engine είναι το spec ενός RTL kernel, debuggable σε αναγνώσιμο C πριν τα waveforms.
✓ requantize (int32→int8)
✓ conv3×3 standard
✓ bias add
✓ depthwise conv 3×3
✓ conv 1×1 (pointwise)
✓ residual add
✓ global average pool
✓ int16 classifier (tail)
Κανόνας requantize (ίδιος σε C και RTL):
out = clamp( (acc · m0 + (1 << (shift−1))) >> shift , −128, 127 )

## Slide 8
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ · ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Εντοπισμός & διόρθωση data leakage
8
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
Το μοντέλο έβγαζε 100% accuracy. Διερεύνηση έδειξε διαρροή: augmented αντίγραφα του ίδιου φύλλου (flip/rotate) βρίσκονταν ταυτόχρονα σε train & val.
 | ΠΡΙΝ (leaky split) | ΜΕΤΑ (καθαρό, ανά φύλλο)
Healthy — val φύλλα και στο train | 100.0 % | 0 % (μηδέν overlap)
Black Rot / ESCA / Leaf Blight | 90 / 77 / 88 % | 0 % (επαληθεύθηκε)
Μοναδικά φυσικά φύλλα | «κρυμμένα» πίσω από ×5 augmentation | 4.062 (train 3.249 / val 813)
ESCA
Healthy
Συμπέρασμα: μετά τη διόρθωση το 100% παραμένει — αποδείχθηκε γνήσιο (έλεγχος near-duplicates = false positives· PlantVillage = εργαστηριακές, εύκολα διαχωρίσιμες εικόνες). Δείχνει ερευνητική αυστηρότητα.

## Slide 9
ΠΟΎ ΒΡΊΣΚΟΜΑΙ
Τρέχουσα κατάσταση
9
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
Ορισμός & εκπαίδευση MobileNetV2 (float)
Ολοκληρωμένο
int8 quantization (quantize.py)
Ολοκληρωμένο
Export weights + golden vectors (export.py)
Ολοκληρωμένο
Bit-exact C μοντέλο αναφοράς (όλα τα engines)
Ολοκληρωμένο
Διόρθωση data leakage + καθαρό dataset
Ολοκληρωμένο
AXI4 μεταφορά δεδομένων PS ↔ PL
Σε εξέλιξη
Verilog RTL engines (conv, dwconv, requant, …)
Επόμενο
Επαλήθευση RTL έναντι golden vectors
Επόμενο
On-board: SD → DDR → PL → αποτέλεσμα
Επόμενο
Live camera (stretch)
Μελλοντικό

## Slide 10
ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ
Roadmap προς το υλικό
10
Διπλωματική · MobileNetV2 → FPGA
1
AXI4-Stream / DMA
Ολοκλήρωση μεταφοράς δεδομένων PS ↔ PL και ελέγχου ροής.
2
RTL engines σε Verilog
Υλοποίηση conv1×1, depthwise 3×3, requantize+ReLU6, residual-add — καθρέφτης του C μοντέλου.
3
Layer-by-layer verification
Κάθε block bit-exact έναντι των golden vectors· debugging σε C πριν τα waveforms.
4
Πλήρες δίκτυο end-to-end
Ενορχήστρωση controller σε όλα τα blocks· σύγκριση ολόκληρου του δικτύου (CORE goal).
5
On-board & (stretch) κάμερα
SD → DDR → PL → κλάση στην πλακέτα· αργότερα live camera.

## Slide 11
ΣΥΝΟΨΗ
Πού βρίσκομαι σήμερα
▸ Ολόκληρη η αλυσίδα λογισμικού έτοιμη: float → int8 → export → bit-exact C μοντέλο.
▸ Όλες οι υπολογιστικές μηχανές υλοποιημένες & επαληθευμένες στο C.
▸ Καθαρό, leakage-free dataset — το accuracy αποδείχθηκε γνήσιο.
▸ Έτοιμο το «spec» και τα golden vectors για να ξεκινήσει το RTL.
Ευχαριστώ — Ερωτήσεις;